## Slide 1
计算机组成原理
西 南 交 通 大 学
信息科学与技术学院
2016年10月修订

## Slide 2
第1章 概 论
（对“整体”的粗步认识）

## Slide 3
第1章 概 论
§1.1 计算机系统的组成与工作特点
§1.2 计算机系统的层次结构
§1.3 计算机硬件系统的组织
§1.4 计算机的发展
§1.5 计算机的主要性能指标
第1章 概论
3

## Slide 4
第1章 概 论
本章要点：
1．计算机系统的概念:
硬件和软件的综合体，软硬件的逻辑等价
2. 层次结构及虚拟机器概念
3. 计算机硬件的典型组成结构
4．诺依曼体制的要点及存储程序控制的含义
5．计算机的主要性能指标

## Slide 5
§1.1 计算机系统的组成与工作特点
1.1.1 计算机系统的组成
1．计算机系统
对计算机系统的完整了解，需要通过一系列专业课程才能完成。
计算机系统
硬件 计算机的实体
如主板、内存、外设等
软件 由具有各类特殊功能的信息组成
（程序）

## Slide 6
1.1.1 计算机系统的组成
2．硬件的基本组成
CPU
输入设备
输出设备
辅助存储器
主存储器
运算器
控制器
存储器
外设
主机
运算器
控制器
存储器
输入设备
输出设备
CPU
主存
辅存
主机
外设
硬件

## Slide 7
1.1.1 计算机系统的组成
2．硬件的基本组成
现代计算机硬件框图：
主
存
I/O
设备
ALU
CU
CPU
主机

## Slide 8
1.1.1 计算机系统的组成
3．软件的组成
系统软件 为提高系统效率或扩展硬件功能
而编制的程序。包括：
服务性程序（诊断程序）
语言程序（汇编程序，编译程序）
操作系统 等
应用软件 为解决某一特定问题而编制的程序。
如：工程设计程序、
数据处理程序、
企业管理程序、
科学计算程序等。
软件

## Slide 9
1.1.1 计算机系统的组成
4．硬件与软件的关系
硬件是计算机系统的物质基础，软件是计算机系统的灵魂，二者相辅相成。
硬件和软件在逻辑上是等价的，都是面向算法的。当前计算机的硬件和软件正朝着互相渗透、互相融合的方向发展。
固件（Firmware）：存储在能永久保存信息的器件（如ROM）中的程序，是具有软件功能的硬件。其性能介于软硬件之间，其执行速度快于软件，灵活性优于硬件。

## Slide 10
1.1.2 计算机的工作特点
1．冯·诺依曼体制计算机
按存储方式工作的计算机统称为冯·诺依曼体制计算机。
1946年6月由冯·诺依曼等人首次提出。
计算机采取事先编制程序、存储程序、自动连续运行程序的工作方式，称为存储程序控制方式。
John von Neumann
冯诺依曼 先生

## Slide 11
(1) 采用二进制代码表示数据和指令
(2) 采用存储程序工作方式 ── 核心概念
① 事先编制程序(根据问题找算法编程序)
② 将程序存储于计算机的存储器中
③ 计算机在运行时自动地、连续地从存储器中依次取出指令加以执行。
冯·诺依曼体制的要点:
以控制流(指令)驱动程序执行，信息流(数据流)被动地被调用处理。
用程序计数器(PC)存放当前指令所在存储单元的地址。
(思考：如何区别指令和数据?)
(3) 硬件由五大基本部件组成
运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

## Slide 12
2．哈佛结构
指令和数据的存储是完全分开的。
这种结构的CPU允许同时获取指令字和操作数，通常具有较高的执行效率。
目前许多现代计算机中高速缓存(Cache)采用哈佛结构,而主存储器采用冯·诺依曼结构。
DM地址总线
PM地址总线
程序
存储器
数据
存储器
CPU
PM地址总线
DM地址总线

## Slide 13
3．计算机的工作过程示意
机器指令格式:
操作码
地址码
机器执行什么操作
执行对象（具体数、存放位置）
ADD
AX，BX
例如：
计算机工作的过程即一条一条执行指令的过程。

## Slide 14
分析及取数
取指令
执 行
执行指令的基本过程：
分析及取数
取指令
执 行
程序运行的基本过程：

## Slide 15
运算器
控制器
存储器
输入输
出部件
CPU
以单总线结构的模型机为例：

## Slide 16
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
ALU
以取指令过程为例，其具体操作包含以下内容：
(1) 控制器以PC中的二进制编码为内存地址，通过系统总线（的地址线）向主存(MM)发送地址信息，并且通过系统总线（的控制线）向MM发“读内存”命令；

## Slide 17
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
ALU
以取指令过程为例，其具体操作包含以下内容：
(2) MM接到地址信息和“读内存”命令后，把内存相应单元中的二进制编码（即指令）读到内存的数据缓冲寄存器（MDR）中；同时，PC内容递增，为取下一条指令作准备；

## Slide 18
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
ALU
以取指令过程为例，其具体操作包含以下内容：
(3) MM把MDR中的指令通过系统总线(的数据线)传到CPU的指令寄存器(IR)中，为下一步指令译码作准备。
注：上述每项内容可能不止对应一步操作。

## Slide 19
能在程序控制下自动连续地工作
运算速度快
运算精度高
信息存储能力强
通用性好
4．数字计算机的特点

## Slide 20
1.2.1 层次结构模型
高级语言级
汇编语言级
操作系统级
机器语言级
微程序级
微程序机器 M1
传统机器 M2
虚拟机器 M3
虚拟机器 M4
虚拟机器 M5
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释
操作系统命令
用微指令解释
机器指令
由硬件直接执行
微指令
软件
硬件
§1.2 计算机系统的层次结构

## Slide 21
虚拟机器
(只对该层的观察者存在)
虚拟机器 M3
虚拟机器 M4
虚拟机器 M5
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释
操作系统命令
实际机器
微程序机器 M1
传统机器 M2
由硬件直接执行
微指令
用微指令解释
机器指令
软硬件
界面
1.2.1 层次结构模型
§1.2 计算机系统的层次结构
虚拟机器：把某个层次以下的软硬件作为一个整体，看成是一台独立的使用自己“特有机器语言”的机器。
虚拟机器只对该级的观察者存在，该观察者只需通过该级的语言来了解和使用计算机，而不必关心其下级是如何工作的。

## Slide 22
1.2.2 硬、软件界面与逻辑上的等价
硬件一般只完成最基本的功能，而复杂的功能则通过软件实现。
§1.2 计算机系统的层次结构
硬件与软件之间的界面(如功能分配关系)常随技术发展而变化。有许多功能既可直接由硬件实现，也可在硬件支持下靠软件实现，对用户来说在功能上是等价的。我们称之为软、硬件在功能上的逻辑等价。
从设计者角度看，指令系统是硬件与软件之间的界面。硬件的基本任务是识别与执行指令代码，而程序最终都要转换成指令序列才能执行。

## Slide 23
1.2.3 系列机和软件兼容
系列机：一个厂家生产的，具有相同的系统结构，但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。
系列机的软件兼容分为：
向上兼容
向下兼容
向前兼容
向后兼容

## Slide 24
1.2.4 系列机和软件兼容
向上(下)兼容指的是按某档次机器编制的程序，不加修改就能运行在比它更高(低)档的机器上；
向后(前)兼容是指按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序，不加修改就能运行在它之后(前)投入市场的机器上。
对系列机软件必须保证向后兼容,力争做到向上兼容。但对向下和向前兼容可以不作要求。

## Slide 25
§1.3 计算机硬件系统的组织
1.3.1 计算机总线
总线——能为系统中多个部件分时共享的一组信息传输线及相关逻辑。
总线的主要特征：分时、共享。
分时：某一时刻总线只允许有一个部件向总线发送数据，但允许同一时刻有多个部件接收来自总线的信息。
计算机的操作基本上可归结为信息传送。所以，硬件逻辑结构的关键在于如何实现数据信息的传送，即数据通路结构。

## Slide 26
§1.3 计算机硬件系统的组织
1.3.2 以总线为基础的典型系统结构（早期）
系统总线可以细分为：
地址总线：用于传输地址信息；
数据总线：双向的多根信号线，用于传输数据信息；
控制总线：传输控制信息，包括CPU送出的控制命令
和主存（或外设）返回CPU的反馈信号。

## Slide 27
1.3.3. 现代流行的多级总线结构
§1.3 计算机硬件系统的组织

## Slide 28
例：奔腾4和Intel845芯片组的结构框图

## Slide 29
1.3.4.以通道为基础的结构（大、中型机的典型结构）
第四级
第二级
主存
CPU
通道
通道
设备
控制器
设备
控制器
设备
控制器
设备
控制器
外设
外设
外设
外设
外设
外设
外设
外设
主机
…
…
…
…
…
…
…
第一级
第三级
在系统连接上分为四级：主机、通道、设备控制器、外部设备。
通道是承担I/O操作管理的主要部件，能使CPU的数据处理和与外部设备交换信息这两项操作同时进行。

## Slide 30
§1.4 计算机的发展
1. 第一台电子计算机ENIAC （1946年）
(Electronic Numeirical Integrator And Calculator)
5000次加法/秒
体重28吨
占地170m2
18800只电子管
1500个继电器
功率150KW

## Slide 31
1. 第一台电子计算机ENIAC （1946年）
(Electronic Numeirical Integrator And Calculator)
电子计算机诞生的基础：
1) 电子管的出现；
2) 战争的需要
计算机发展的主要动力：
1) 微电子技术的发展;
2) 应用
§1.4 计算机的发展

## Slide 32
2. 计算机发展的几个阶段
1946—1959 电子管,软件处于初级阶段,使用机器/汇编语言；(IAS)
1959—1964 晶体管, 软件开始使用高级语言；(IBM7094,CDC1604)
1964—1975 SSI，MSI，出现操作系统、MIS, 微型机、系列机
1975—1990 LSI,VLSI，出现DBMS、网络，软件产业迅速发展。微机分支
1990— ULSI/ ELSI（甚大/极大规模集成电路），超标量技术
3. 微型计算机发展的五个阶段
1971—1972 4位和8位微处理器，2000器件/片。
1973—1977 8位微处理器，10000器件/片，微机外设得到发展。
1978—1980 16位微处理器，30000器件/片，功能相当于过去小型机。
1981—1995 32位微处理器，50万器件/片，相当于过去大中型机。
1996— 32-64位微处理器，100万器件以上/片，具有音频、视频处理能力。
§1.4 计算机的发展

## Slide 33
4．当代超级计算机
世界超算500强排行榜（2016.10.20）
（ http://www.top500.org）
(1) Sunway TaihuLight(神威·太湖之光) 中国
(2) Tianhe-2(天河2号) 中国
(3) Titan (泰坦) 美国
(4) Sequoia 美国
(5) K Computer 日本
…… 瑞士、德国、沙特阿拉伯
超算的主要难题：编程、功耗。
§1.4 计算机的发展

## Slide 34
4．当代超级计算机
神威·太湖之光: -- 国产化！
峰值速度：12.54 亿亿次/秒
持续速度：9.3 亿亿次/秒
（开机1分钟 = 72亿人算32年）
功耗：15.37兆瓦
操作系统：Sunway RaiseOS 2.0.5
运行于：无锡超级计算中心
为高分辨率地球系统数值模拟、流体力学等研究提供服务。
§1.4 计算机的发展

## Slide 35
§1.4 计算机的发展
计算资源多样化，I/O设备无处不在，数据中心与PC等共存
软件和硬件协同设计(硬件、OS和编译器之间的关联更加密切)
对应用程序员的要求更高
编写高效程序必须了解计算机底层结构
必须掌握并行程序设计技术和工具
应用问题更复杂，领域更广
生物、医药、地质、天文等领域的高性能计算
Google、百度等互联网应用领域海量数据处理
物联网（移动设备、信息家电等）嵌入式开发
银行、保险、证券等大型数据库系统开发和维护
游戏、多媒体等实时处理软件开发
5．后PC时代的几个特征

## Slide 36
§1.5 计算机的主要性能指标
1.机器字长
参与运算的数的基本位数。
与CPU中的加法器、寄存器的位数有关。
--不同计算机的字长可能不同！
2.运算速度（有多种表示法）
(1)主频
(2)吉普森法 按指令出现的频度加权平均
(3) MIPS 每秒执行百万条指令
(4) CPI 执行一条指令所需时钟周期数
(5) FLOPS 每秒浮点运算次数

## Slide 37
3.存储容量
存放二进制信息的总位数
主存容量
存储单元数×存储字长
如 512K×32位
1K = 210
字节数
如 2MB = 2×220字节 （1Byte = 8bit)
2GB = 2×230字节
辅存容量
字节数
如 512GB
习惯上，硬盘1MB为106字节
§1.5 计算机的主要性能指标

## Slide 38
4.数据通路宽度
数据总线一次所能并行传送信息的位数。
§1.5 计算机的主要性能指标

## Slide 39
思考题：P14 1--6
本章要点：
1．计算机系统的概念:
硬件和软件的综合体，软硬件的逻辑等价
2. 层次结构及虚拟机器概念
3. 计算机硬件的典型组成结构
4．诺依曼体制的要点及存储程序控制的含义
5．计算机的主要性能指标

## Slide 40
本章推荐的扩展阅读：
高性能计算机发展简史及当今技术水平；
流行微机或嵌入式计算机的发展及技术现状。
思考：
以笔记本电脑或智能手机的开机过程为例，你认为最需要改善用户体验的是什么？从开机过程能否想象出系统有哪些基本组成部件。

## Slide 41
1. 发明的第一台电子数字计算机是 。
A. ENIAC B. EDVAC C. EDSAC D. UNIVAC
2. 世界上第一台电子数字计算机研制成功的时间是 。
A. 1946年 B. 1947年 C. 1951年 D. 1952年
3. 多媒体计算机是指 。
A. 具有多种外部设备的计算机
B. 能与多种电器连接的计算机
C. 能处理多种媒体信息的计算机
D. 借助多种媒体操作的计算机
4. 电子数字计算机工作最重要的特征是 。
A. 高速度 B. 高精度
C. 存储程序自动控制 D. 记忆力强

## Slide 42
5. 通常所说的主机是指 。
A. CPU B. CPU和内存
C. CPU、内存和外存 D. CPU、内存和硬盘
6. CPU处理的数据基本单位为字，一个字的二进制位数为 。
A. 8 B. 16 C. 32 D. 与CPU芯片的型号有关
7. bit的意义是 。
A. 字 B. 字节 C. 字长 D. 二进制位
8. 1MB = 。
A. 1000字节 B. 1024字节 C. 1000*1000字节 D. 1024*1024字节
9. 一个字节的二进制位数为 。
A. 8 B. 16 C. 32 D. 与CPU芯片的型号有关

## Slide 43
10. 一个完整的计算机系统包括 。
A. 运算器、存储器、控制器 B. 外部设备和主机
C. 主机和实用程序 D. 配套的硬件设备和软件系统
11. 中央处理机（CPU）包括 。
A. 运算器 B. 控制器
C. 控制器和运算器 D.运算器和存储器
12. CPU中控制器的功能是 。
A. 进行逻辑运算 B. 进行算术运算
C. 分析指令并发出相应的控制信号 D. 只控制CPU工作
13. 计算机能直接识别的语言是 。
A. 汇编语言 B. 自然语言 C. 机器语言 D. 高级语言

## Slide 44
14. 微型计算机中运算器的主要功能是 。
A. 控制计算机的运行 B. 算术运算和逻辑运算
C. 分析指令并执行 D. 负责存取存储器中的数据
15. 计算机的软件系统包括 。
A. 程序与数据 B. 系统软件与应用软件
C. 操作系统与语言处理程序 D. 程序、数据与文档
16．计算机的存储器系统包括 。
A. RAM B. ROM
C. 主存储器 D. Cache、主存储器和辅助存储器
17. 微型计算机的发展以 技术为标志。
A. 操作系统 B. 微处理器 C. 磁盘 D. 软件
18. 电子计算机技术在约六十年中虽有很大的进步，但至今其运行仍遵循着一位科学家提出的基本原理。这位科学家是 。
A. 牛顿 B. 爱因斯坦 C. 爱迪生 D. 冯·诺依曼

## Slide 45
2．现在主要采用 结构作为微/小型计算机硬件之间的连接方式
3．三态门电路比普通门电路多一种 状态。
4．计算机系统的层次结构中，位于硬件之外的所有层次统称为 。
1．计算机系统由 系统和 系统构成。

## Slide 46
1．存储程序的基本含义是将编好的程序和原始数据事先存入主存中。
2．利用大规模集成电路技术把计算机的运算部件和控制部件做在一块集成电路芯片上，这样的一块芯片叫做单片机。
3．计算机“运算速度”指标的含义是指每秒钟能执行多少条操作系统的命令。

## Slide 47
课堂同步练习解答：
一、选择题
AACCB DDDCD CCCBB DBD
二、填空题
1．硬件，软件
2．总线
3．浮空（或高阻）
4．虚拟机器
三、判断题
1．对。
2．错。这样的芯片应成为CPU。
3．错。应指每秒执行多少条指令或每秒执行多少次浮点运算。