## Slide 1
计算机组成原理
西 南 交 通 大 学
信息科学与技术学院
2016年9月修订

## Slide 2
西南交通大学信息科学与技术学院 “计算机组成原理”教案
第2章 数据的机器层表示
§2.0 数制及进制转换
§2.1 数的定点表示
§2.2 数的浮点表示
§2.3 非数值数据的表示
§2.4 十进制数和数串的表示
§2.5 现代微机系统数据表示举例
§2.6 数据校验码

## Slide 3
第2章 数据的机器层表示
数据：1）数值型 （如：无符号数和带符号数）
2）非数值型 （如：符号、文字、校验码等）
数据表示：数据在计算机中使用的二进制编码表示形式。
（机器数）
0 | 1 | 0 | 0 | …… | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 4
本章重点：
1．进制之间的相互转换是最基本的，应当熟练掌握；
2．定点数的原码、补码、变形补码和反码表示，补码特别注意：
① 最小的补码很特殊，没有对应的原码和反码，可单独记；
② “变补”和“求补码” 概念的不同；
③ 补码乘以2(算术左移)和乘以1/2(算术右移)的结果；
3．浮点数的规格化概念，真值浮点数表示形式；
4．奇偶校验码的校验原理及校验位形成方法；
5．学会看原文资料，并熟悉其专业名词和术语。
第2章 数据的机器层表示

## Slide 5
§2.0 数制及进制转换
2.0.1 数制
1. 二进制
只有0和1两个数字符号，“逢二进一，借一当二”。
1 1 0 1 . 0 1 = 123 + 122 + 0 + 120 + 0+12-2
23 22 21 20 2-1 2-2
2. 八进制与十六进制（用于阅读和书写）
八进制：数码有八个：0，1，2，3，4，5，6，7 .
逢八进一，借一当八
十六进制：数码有十六个：0,1，,9，A,B,C,D,E,F

## Slide 6
§2.0 数制及进制转换
2.0.1 数制
3．几个概念
权值/位权：某个固定位置上的计数单位。例：
1 1 0 1 . 0 1 = 1*23+1*22+0+1*20+0+1*2-2
23 22 21 20 2-1 2-2 权值
基数：指某个进制的值R。
例如：二进制数的基数为2，十进制数的基数为10 .

## Slide 7
4．进制数的表示方式
1) 用下标加以标注。例如： (1010)2 ,(1010)10
2) 用后缀字母表示不同的进制。
B — 二进制
Q — 八进制
H — 十六进制
D — 十进制
例如：375Q, A17H, 101B

## Slide 8
F
17
1111
15
E
16
1110
14
D
15
1101
13
C
14
1100
12
B
13
1011
11
A
12
1010
10
9
11
1001
9
8
10
1000
8
7
7
0111
7
6
6
0110
6
5
5
0101
5
4
4
0100
4
3
3
0011
3
2
2
0010
2
1
1
0001
1
0
0
0000
0
十六进制
八进制
二进制
十进制
常用几种进制的对应关系

## Slide 9
？思考：下列数中哪些可能为十六进制数、八进制数和十进制数？
108 ，907，A35，780，10，11 ，675

## Slide 10
2.0.2 进制转换
1．任意进制数转换为十进制数
规则：按权展开后相加。
J进制数 an-1an-2……a0.a-1 a-2……a- m)的十进制值为：
N =  ( an-1Jn-1+ an-2Jn-2++ a0J0
+ a-1J-1+ a-2J-2++ a-mJ-m )
例：(154)8 = 182 + 581 + 480 = (108)10
(2B)16 = 2161 + 11160 = (43)10
(101101)2 = 25 + 23 + 22 + 20 = (45)10

## Slide 11
2．十进制→二进制转换
1）整数部分转换──除2取余法
例：十进制数11转换为二进制数
2 11 余数K1=1
2 5 余数K1=1
2 2 余数K2=0
1 余数K3=1
∴ (11)10 = (K3K2K1K0)2 = (1011)2

## Slide 12
2．十进制→二进制转换

## Slide 16
课堂练习：
1. 十进制转二进制
① 48, 103
② 0.375, 0.2
③ 4.62
④ 3
2. 二进制转十进制和十六进制
① 1011, 100100
② 0.1101, 0.100101
③ 11101.1101

## Slide 17
本章重点：
1．进制之间的相互转换是最基本的，应当熟练掌握；
2．定点数的原码、补码、变形补码和反码表示，补码特别注意：
① 最小的补码很特殊，没有对应的原码和反码，可单独记；
② “变补”和“求补码” 概念的不同；
③ 补码乘以2(算术左移)和乘以1/2(算术右移)的结果；
3．浮点数的规格化概念，真值浮点数表示形式；
4．奇偶校验码的校验原理及校验位形成方法；
5．学会看原文资料，并熟悉其专业名词和术语。

## Slide 18
0 | 1 | 0 | 0 | …… | 1 | 0 | 1 | 0
第2章 数据的机器层表示
机器数：数据在计算机中使用的二进制编码的表示形式。
常见的数值型数据:
a) 房号、学号等非负整数 1213, 3000
b) 变化范围不大的整数 +125, -67
c) 变化范围不大的小数 +0.15, -0.3
d) 变化范围很大的数 -0.31022, +0.210-18
-- 如何把它们表示成机器数？

## Slide 19
机器数应按什么编码规则来表示呢？
-- 用原码？补码？还是某XX码呢？
原则上，机器数的表示方式不外乎是为了：
（1）便于表示（规则越简洁明了越好）
（2）便于存储和传输（二进制位数合理）
（3）便于处理（处理的算法要尽量简单，
使得处理电路简单）
计算机中最常用的是补码！

## Slide 20
·
0100 整数4
D3 D2 D1 D0
0100 小数0.5
D0 D1 D2 D3
·
§2.1 数的定点表示
定点数：操作数数据格式中小数点的位置是固定的。
计算机中的定点数只采用纯整数或者纯小数表示。

## Slide 21
定点数包括 1)带符号数（最高位表示符号）
2)不带符号数
带符号数可用原码、补码、反码或移码等编码表示。
（下面以小数为例）

## Slide 22
2.1.1 原码表示法
编码规则：最高位为符号位（0─正；1─负），
数值部分与真值的绝对值相同。
例： 真值(X) 原码([X]原)
0.0010 0.0010
-0.1010 1.1010
0.0000 0.0000
-0.0000 1.0000
对于纯小数，原码定义为：
[X]原 =
X 0≤X<1
1-X = 1+|X| -1<X≤0

## Slide 23
原码表示数的范围（以n=5为例）
∴ 正数有 2n-1-1个
负数有 2n-1-1个
零 2 个 ( 00...0 和 100...0 ）

## Slide 24
原码的特点:
简单、易懂（实质是表示数的符号和绝对值）
乘除法规则较简单
加减法实现比较复杂（需要对符号位进行判断）

## Slide 25
2.1.2 补码表示法
1.补码的编码规则
(1) 当X≥0时，[X]补=[X]原=X
例如：X = 0.11010 ，
[X]原= 0.11010 ，
[X]补= 0.11010
(2) 当X<0时，可借助[X]原转换为[X]补，方法有两种：
a) [X]原除掉符号位外的各位取反，末位加“1”。
b) 自低位向高位,尾数的第一个“1”及其右部的“0”保持不变,左部的各位取反,符号不变。

## Slide 26
2.1.2 补码表示法
1.补码的编码规则
(3) 补码最小负数1.00…0是个特殊的数
(真值为-1.00…0)
其最高位既表示符号位同时又是数值，没有原码。

## Slide 27
补码表示数的范围（以n=5为例）:
∴ 正数有 2n-1-1个
负数有 2n-1 个
零 1 个

## Slide 28
2.1.2 补码表示法
2.补码的定义
(1)模
可理解为一个计量器的容量,也可理解为一个计数系统的计数范围,当数值到达该计数系统的模时,计数会重新回到0。模一般用MOD 表示。
对于二进制数，进行2n取模运算，其结果就是去掉2n位权及其左边的位后所剩下的值。
例如：(110.1001)2 = (0.1001) 2 (MOD 21)
0
1
0
0
21 20
1

## Slide 29
21 20
对于纯小数，补码定义为：
[X]补 = X+21 (mod 21 )
例： 真值(x) 补码([x]补)
0.0010 0.0010 （ = 0.0010 +10. mod 21）
-0.1010 1.0110 （ = -0.1010 +10. mod 21）
？思考：整数的补码定义式子？
同一数值，不同位数的补码之间的关系？
(2) 补码的数学定义

## Slide 30
3．变形补码
采用双符号位或更多的符号位，可扩大数的表示范围，通常在运算时用，以判别运算是否溢出。

## Slide 31
2.1.3 反码表示法
反码表示法与补码表示法有许多类似之处，对于正数，数值部分与真值形式相同；对于负数，将真值的数值部分按位取反。
反码运算不方便，一般很少用于作算术运算。

## Slide 32
真值是没有经过编码的直观数据表示方式，一般用X表示,其值可带正负号；
编码后的数据（如原码、补码、反码等）
已经把正负符号数字化了，
其位数有规定，不能随便忽略任何位置上的0或1。

## Slide 33
2.1.4 三种码制的比较与转换
1．比较
补码的符号位可以和数值位一起参加运算，但原码的符号位和数值位须分开处理；
原码、反码表示0及正、负数的范围是对称的，而补码0的表示形式是唯一，负数能多表示一个数(绝对值最大的负数)，其值等于-2n（纯整数）或-1(纯小数)。

## Slide 34
2.1.4 三种码制的比较与转换
1．转换
(1) X>0时，[X]原 = [X]反 = [X]补 = X ；
(2) X<0时，
① 原码与补码之间
原码与反码之间转换类似,只是末位不加１。
[X]原
[X]补
求反末位加1
符号位不变
② 真值与补码之间
a) 根据定义 [X]补=X+21 (mod 2) (纯小数时)
b）真值←→原码←→补码

## Slide 35
2.1.5 补码机器数的变补(求补)和移位
[X]补
[-X]补
连同符号位求反
末位加1
1．变补
又称为求补、求机器负数，即，由[X]补 求[-X]补
例：[X]补 = 0.0010, [-X]补 = 1.1110;
[Y]补 = 1.0110, [-Y]补 = 0.1010
注意：变补与求补码概念不同。
求补码通常指由真值X或由原码[X]原求[X]补

## Slide 36
2.1.5 补码机器数的变补(求补)和移位
3．左移 （由[X]补 求[2X]补）
各位按位向左移一位，末位补0，符号位应不变。
显然，只有当[X]补 的最高两位相同时，左移后才是正确的[2X]补，否则就溢出了。
无特殊指定时，定点数认为用补码表示。

## Slide 37
本章重点：
1．进制之间的相互转换是最基本的，应当熟练掌握；
2．定点数的原码、补码、变形补码和反码表示，补码特别注意：
① 最小的补码很特殊，没有对应的原码和反码，可单独记；
② “变补”和“求补码” 概念的不同；
③ 补码乘以2(算术左移)和乘以1/2(算术右移)的结果；
3．浮点数的规格化概念，真值浮点数表示形式；
4．奇偶校验码的校验原理及校验位形成方法；
5．学会看原文资料，并熟悉其专业名词和术语。

## Slide 38
课堂练习:
3．设字长M＝8，求下列补码所对应的 [X]补 及 X真
(1) [2X]补＝80H,
(2)[X/2]补＝C0H,
(3)[-X]补＝FFH

## Slide 39
习题：P46 2-1(1)(3)(5)(6)，2-3，
2-4，2-7，2-9
补充习题2-1：
已知[X]补=3EH, [Y]补=DCH,
求：[2X]补 ，[2Y]补 ，[X/2]补 ，[Y/4]补 ，
[X]原 ，[Y]原 ，[X]反 ，[Y]反 ，
[X]移 ，[Y]移
阅读：英文材料 2-2，2-3

## Slide 40
第2章 数据的机器层表示

## Slide 41
§2.2 数的浮点表示
2.2.1 浮点数及其一般表示格式
引例：(0.0001011)2 = (0.1011000)22-3
调整指数的值相当于改变小数点的位置
E--阶码(Exponent)，带符号整数,常用移码或补码表示
用于表示小数点位置的；
M--尾数(Mantissa)，带符号纯小数，用原码或补码表示
用于表示有效数字的

## Slide 42
引例：(0.0001011)2 = (0.1011000)22-3
调整指数的值相当于改变小数点的位置
r--基数(radix)，通常取值2，也可取4，8，16等。
在每台机器中，浮点数的基数r是固定的常数，不必在数码中表示出来。
§2.2 数的浮点表示
2.2.1 浮点数及其一般表示格式

## Slide 43
引例：(0.0001011)2 = (0.1011000)22-3
调整指数的值相当于改变小数点的位置
浮点数的一般格式：
§2.2 数的浮点表示
2.2.1 浮点数及其一般表示格式

## Slide 44
第2章 数据的机器层表示

## Slide 45
2.2.2规格化浮点数
1．浮点数规格化形式
尾数的最高数位必须是一个有效值,以提高数据表示精度。
引例：(0.0001011)2 = (0.1011000)2  2-3 规格化数！
= (0.0101100)2  2-2 非规！
规格化浮点数的尾数M用原码表示时,其绝对值范围应为：
1/r≤|M|＜1
若基数r=2，尾数Ｍ用补码表示，则规格化数应满足
-1≤ M <-1/2 或 1/2≤ M <1
即，尾数最高两位必须相异。
0.1xx...x 和 1.0xx...x ──规！
0.0xx...x 和 1.1xx...x ──非规！

## Slide 46
2.2.2规格化浮点数
1．浮点数规格化形式
尾数的最高数位必须是一个有效值,以提高数据表示精度。
引例：(0.0001011)2 = (0.1011000)2  2-3 规格化数！
= (0.0101100)2  2-2 非规！
规格化浮点数的尾数M用原码表示时,其绝对值范围应为：
1/r≤|M|＜1
若基数r=2，尾数Ｍ用补码表示，则规格化数应满足
-1≤ M <-1/2 或 1/2≤ M <1
即，尾数最高两位必须相异。
0.1xx...x 和 1.0xx...x ──规！
0.0xx...x 和 1.1xx...x ──非规！
？思考：
若基数r=16，尾数Ｍ用补码表示，则规格化数应满足什么条件？

## Slide 47
2．浮点规格化数的数据表示范围
若阶码和尾数均用补码表示，阶码k+1位，尾数n+1位，则规格化数典型值为：
规格化浮点数的表示范围小于非规格化浮点数的表示范围。

## Slide 48
2．浮点规格化数的数据表示范围
尾数为0时，不论阶码为何值，一般都当做机器0处理。此时应把阶码置成最小值（绝对值最大的负数）。
基数r越大，浮点数的表示范围越大，精度也越低。

## Slide 49
2.2.3 阶码的移码表示法
移码：在真值X上加一个常数（偏置值），使数据的正负符号数字化的一种编码方法。
（相当于X在数轴上向正方向平移了一段距离）
[X]移 = 偏置值 + X
对于n位定点整数，偏置值常取2n-1,此时编码规则较简单！
移码的编码规则：
与[X]补 只符号位相反，其它位相同。

## Slide 51
用移码表示阶码的优点：
(1) 移码可视为无符号数，全为0时对应的真值最小，全为1时对应的真值最大，有助于两个浮点数进行阶码的大小比较；
(2) 简化机器中的判零电路。当阶码全为0，尾数也全为0时，表示机器零。

## Slide 52
定点表示 浮点表示

## Slide 53
定点表示 浮点表示
即D5BH

## Slide 54
定点表示 浮点表示

## Slide 55
定点表示 浮点表示
？思考：
1.浮点数的表示范围主要取决于？
2.与定点数表示相比，浮点数表示的精度如何？
3.浮点数一般格式下，用于表示(-1,+1）的编码个数占多少比例？是否有冗余信息？

## Slide 56
2.2.4 定点、浮点表示法与定点、浮点计算机
1．定点、浮点表示法的比较
数值范围：浮点表示法远远大于定点表示法；
数据分布：定点数分布均匀，浮点数越靠近数轴的原点分布密度大；
数据精度：一般认为浮点数的精度低于定点数；
数学运算：浮点运算要比定点运算复杂得多。

## Slide 57
2. 定点机与浮点机
通常可以将计算机分为几档：
(1) 定点机
以定点运算为主，浮点运算是通过软件来实现的。
（低档微、小型机）
(2) 定点机＋浮点运算部件
浮点运算部件是专门用于浮点数运算的部件。
（微、小型机）
(3) 浮点机
具有浮点运算指令和基本的浮点运算器。
(大、中型机)

## Slide 58
2.2.5 实用浮点数举例---IEEE754标准

## Slide 59
1位 8 位 23位 （短浮点数）
2.2.5 实用浮点数举例---IEEE754标准
以短浮点数为例:
最高位为数符位；
其后是8位阶码，以2为底，阶码的偏置值为127；
其余23位是尾数的纯小数。
IEEE754隐含尾数最高数位1，这一位1的位权为20,不表示出来，因此尾数实际上是24位。
在浮点格式中表示出来的23位尾数是纯小数，并用原码表示。

## Slide 60
例：将(100.25)10转换成短浮点数格式 （P32例13）
(100.25)10 = (1100100.01)2 = +(1.10010001)2×26
符号位 = 0
阶码的移码 = 110 + 1111111 = 10000101
尾数纯小数部分 = 10010001000000000000000
∴ 短浮点数代码为：
0;100 0010 1;100 1000 1000 0000 0000 0000
即：42C88000H
1位 8 位 23位 （短浮点数）
2.2.5 实用浮点数举例---IEEE754标准

## Slide 61
例：把短浮点数C1C90000H转换成为十进制数（P32例14）
C1C90000H = 1;10000011;10010010000000000000000
数符：负 （0正1负）
阶码真值： 10000011-1111111=100 (移码－偏置值)
∴ 该浮点数 = -(1.1001001)2×24
= (-11001.001)2
= -25.125
1位 8 位 23位 （短浮点数）
2.2.5 实用浮点数举例---IEEE754标准

## Slide 62
本章重点：
1．进制之间的相互转换是最基本的，应当熟练掌握；
2．定点数的原码、补码、变形补码和反码表示，补码特别注意：
① 最小的补码很特殊，没有对应的原码和反码，可单独记；
② “变补”和“求补码” 概念的不同；
③ 补码乘以2(算术左移)和乘以1/2(算术右移)的结果；
3．浮点数的规格化概念，真值浮点数表示形式；
4．奇偶校验码的校验原理及校验位形成方法；
5．学会看原文资料，并熟悉其专业名词和术语。

## Slide 63
课堂练习：
4．某浮点数字长32位，格式如下。其中阶码部分8位，以2为底，移码表示；尾数部分一共24位（含1位数符），补码表示。现有一浮点代码为(8C5A3E00)16，试写出它所表示的十进制真值。（P46 2-18题）
0 7 8 9 31
阶 码
数符
尾数
5. 将十进制数28.75转换为IEEE短浮点数。
（P46 2-20(1)题）

## Slide 64
习题： P47 2-15, 2-18, 2-20(1)(3)(5),
2-21(1)(3), 23, 24
阅读：英文材料 2-4

## Slide 65
§2.3 非数值数据的表示
2.3.1字符和字符串的表示
1. ASCII字符编码
ASCII----American Standard Code for Information Interchange)
用7位二进制表示一个字符，它包括数字0～9、A～Z、a～z等128个字符。计算机中通常用1字节存放1个字符。
（见P33表2-5） ‘A’ – 41H
2．字符串的存放
字符串采用向量存放法，即在存储器中占用一片连续的空间，每个字节存放一个字符的ASCII码。

## Slide 66
2.3.2 汉字的表示
1．汉字输入编码
用于将汉字输入到计算机内部。
要求：操作简单、容易记忆、码位短、输入速度快。
类型：拼音编码、字形编码、数字编码、整字编码、其他(如语音识别和手写输入)等。
例如，简拼、全拼、五笔、区位、智能ABC 等。
区位码将6763个汉字分为94个区,每区中包含94个汉字(位)。

## Slide 67
2.3.2 汉字的表示
2．国标码和汉字内码（汉字机内码）
(1) 国标码GB2312-80：
国家标准“信息交换用汉字编码字符集(基本集)” 简称。
共收集常用汉字6763个、各种图形符号682个。
一个汉字用两个字节表示，每个字节的最高位为0。
(2) 汉字机内码：
计算机内部进行汉字信息的存储、交换和处理的代码。
汉字机内码每个汉字也是占2个字节，但为了保证计算机中汉字处理系统的中西文兼容，机内码的每个字节最高位为1，而ASCII码的字节最高位为0。

## Slide 68
国标码 ＝ 区位码（十六进制）+ 2020H
机内码 ＝ 国标码（十六进制）+ 8080H
＝ 区位码（十六进制）+ A0A0H
36H 30H
+A0H +A0H
D6H D0H
2.3.2 汉字的表示
区位码、国标码和汉字内码之间的关系
例：“中”字
区位码：5448 (在54区的48位上)
(即36H区的30H位上)
国标码 5650 H
机内码 D6D0 H

## Slide 69
2.3.2 汉字的表示
3．汉字字模码
用于汉字的字形显示输出。有向量编码和点阵码。点阵码每个汉字采用N×N的点表示,形成若干字节的二进制编码。
例如，1616汉字点阵每个汉字用32字节表示。
？思考：3232汉字点阵每个汉字用多少字节表示？
4．汉字编码的发展
GB2312 ——1980年发布，简体中文，收录6763个汉字
GB12345——1990年发布，繁体字的编码标准，收录6866个汉字
GB18030——2000年底发布，大字符集标准，兼容GB2312,
可涵盖 27484个汉字，繁、简字均处于同一个平台。

## Slide 70
§2.4 十进制数和数串的表示
2.4.1十进制数的编码
用四位二进制数来表示一位十进制数，称为二进制编码的十进制数（Binary-Code Decimal），简称BCD码。
常见的BCD编码有8421码、2421码、余3码等。

## Slide 71
常见的BCD编码有8421码、2421码、余3码等。
例：两位十进制数39
可表示为 (0011 1001)8421 或 (0110 1100)余3码

## Slide 72
2.4.2 十进制数串
非压缩的十进制数串表示法：一个字节存放一个十进制数或符号的ASCII-7码；
压缩的十进制数串表示法：一个字节存放两位BCD码表示的十进制数。

## Slide 73
§2.5 现代微机系统数据表示举例
现代的微机系统大多采用Intel系列的微处理器，近年来，Intel的微处理器有了极大的发展，形成了IA-32结构。最新的Itanium处理器是第一款真正64位产品（IA-64）。
IA-32结构的基本数据类型是字节、字、双字、四字和双四字。

## Slide 74
§2.5 现代微机系统数据表示举例
1．无符号整数
包含字节、字、双字和四字的无符号的二进制数。
2．带符号整数
包含字节、字、双字和四字的带符号的二进制定点整数。
3．浮点数
采用IEEE 754标准所规定的格式。
4．指针数据
指针是主存单元的地址。
IA-32 结构定义了两种类型的指针：近指针（32位）和远指针（48位）。
……
？思考：它们的数据的表示范围？

## Slide 75
§2.6 数据校验码
能够发现错误或能够自动纠正错误的数据编码。
2.6.1奇偶校验码
在若干位有效信息(如一个字节)上增加一个二进制位(校验位)，组成校验码。常用于检验内存数据存取过程中是否出现错误。
奇校验──整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数为奇数（常用）。
偶校验──整个校验码中“1”的个数为偶数。

## Slide 76
§2.6 数据校验码
2.6.1奇偶校验码
例：

## Slide 77
1．编码
由有效信息产生1校验位形成校验码
以有效信息1字节为例，
奇校验位 = D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕D3⊕D2⊕D1⊕D0
§2.6 数据校验码
2.6.1 奇偶校验码

## Slide 78
§2.6 数据校验码
2.6.1 奇偶校验码
2．校验（解码）
由校验码校验该码是否出错，可以检测出一位错误（或奇数位错误）。
以有效信息1字节为例（上例）:
奇校验出错 = D校⊕D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕D3⊕D2⊕D1⊕D0

## Slide 79
3．编解码的电路实现
可用异或门构成。
§2.6 数据校验码
2.6.1 奇偶校验码

## Slide 80
阅读：英文材料 2-5，2-6
习题：P47 2-23，2-24

## Slide 81
本章推荐扩展阅读：
在VB、VC++、C#、Java等高级语言中，无论是整数（Integer, int, unsigned int等）还是浮点数（Single, float等），不同语言所表示的数值范围可能不尽相同。查阅它们的数值表示范围，并对照第二章的学习内容给予解释，以对知识点有更深入的理解和掌握。

## Slide 82
本章重点：
1．进制之间的相互转换是最基本的，应当熟练掌握；
2．定点数的原码、补码、变形补码和反码表示，补码还应特别注意：
① 最小的补码很特殊，没有对应的原码和反码，可单独记；
② “变补”和“求补码” 概念的不同；
③ 补码乘以2(算术左移)和乘以1/2(算术右移)的结果；
3．浮点数的规格化概念，真值浮点数表示形式；
4．奇偶校验码的校验原理及校验位形成方法；
5．学会看原文资料，并熟悉其专业名词和术语。

## Slide 83
本章的提高指导
1. 数据表示的概念延伸
硬件设计中(本课程)：
码制
(数据表示)
运算方法
(算法)
硬件实现
问题描述
(表示)
算法设计
程序实现
软件设计中：
共性：都需要把问题变成计算机可求解的形式。
这是因为硬件和软件都是面向算法的，道理相通！

## Slide 84
本章的提高指导
2. 启迪
硬件设计中(本课程)：
码制
(数据表示)
运算方法
(算法)
硬件实现
问题描述
(表示)
算法设计
程序实现
软件设计中：
你能否从硬件的学习中提高计算思维能力？
----学习怎样把问题变成计算机可求解的形式。