## Slide 1
计算机组成原理
西 南 交 通 大 学
信息科学与技术学院
2017年2月修订

## Slide 2
第3章 指令系统
§3.1 指令格式
§3.2 指令类型
§3.3 寻址技术
§3.4 堆栈与堆栈操作
§3.5 指令系统实例
§3.6 指令系统的发展及RISC技术

## Slide 3
第3章 指令系统
本章要点：
1. 指令的基本格式和基本操作种类、扩展操作码方法；
2. 基本数据寻址方式及其常见的变形方式的有效地址的确定方法及寻址特点；
3. 存储器堆栈的概念及堆栈的进、出栈操作；
4. 指令系统的发展及RISC技术。

## Slide 4
程序：由一系列有序的指令构成。
指令：计算机硬件能够识别并直接执行的操作命令。
（又称为机器指令或计算机指令）
第3章 指令系统
指令是二进制编码。
为便于书写和阅读，通常用助记符表示，如：
ADD AX,5

## Slide 5
指令系统：
一台计算机能执行的全部机器指令的集合，又称为指令集。它反映了计算机所拥有的基本功能。
指令系统是软件和硬件的主要界面:
是设计计算机硬件的一个基本依据，
是软件设计者编制程序的基础。
第3章 指令系统
指令系统是计算机的主要属性，位于硬件和软件的交界面上。它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构，而且也直接影响到系统软件，影响到机器的适用范围。

## Slide 6
§3.1 指令格式
3.1.1 机器指令的基本格式
OP: 操作码字段，指出所要进行的操作；
A: 地址码字段，指出操作数和操作结果的地址。
OP
A
指令的长度:
1) 定长. 指令系统中所有的指令其二进制位数都一样。
2) 变长. 各指令的二进制位数可以不同。

## Slide 7
3.1.2 地址码结构
单地址指令
如: AC←(AC)OP(A) AC为累加器,隐含方式
A←OP(A)
OP
A
零地址指令: 操作数在栈顶和次栈顶中，或隐含指定。
地址码字段可以是单地址、双地址、三地址或零地址等格式。
多地址指令
如: A3←(A1)OP(A2)
OP
A1
A2
A3

## Slide 8
关于指令功能描述的说明：
例如：ADD A3,A1,A2 ; A3←(A1)+(A2)
其注解的含义：
“←”左侧： 目的地址（存放结果的地址）；
“←”右侧： 赋值给目的地址的数据的计算式；
A1、A2、A3：地址；
(A1)： 地址A1中的数据；
((A1))： 以A1中的数据为内存地址的存储单元数据。
该指令的功能：A1中的数据和A2中的数据进行“加”运算,
结果存入到A3中。

## Slide 9
关于指令功能描述的说明：
例如：ADD A3,A1,A2 ; A3←(A1)+(A2)
A1
A2
A3
+
该指令的功能：A1中的数据和A2中的数据进行“加”运算,
结果存入到A3中。

## Slide 10
又如：MOV A2,A1 ; A2←(A1)
A1
A2
该指令的功能：把A1中的数据传送给A2.
(指令执行后使A2的数据变得与A1一样！)
关于指令功能描述的说明：

## Slide 11
例：完成 Z←(X)+(Y)的操作
用一条三地址指令即可----
ADD X,Y,Z；
用二条二地址指令实现----
ADD X,Y； X←(X)+(Y)
MOV Z,X； Z←(X)
用三条一地址指令实现----
LDA X ； AC←(X) LDA意为Load AC
ADD Y ； AC←(AC)+(Y)
STA Z ； Z←(AC) STA意为Store AC
3.1.2 地址码结构(续）

## Slide 12
地址段Ai的长度(N)与存储器容量(M)的关系：
M=2N
存在问题：① 地址段位数增长→指令过长；
② 程序设计的灵活性差。
∴ 需要采用好的寻址技术！
OP
A
内存地址

## Slide 13
3.1.3 指令的操作码
OP
A
1. 规整型(定长操作码、变长指令码)
n位操作码最多可表示2n 种计算机指令.
特点：操作码字段规整，译码简单、迅速。
指令的长度随操作数个数的不同而变化。
（适于大、中、小型机）

## Slide 14
例：IBM 370机的指令格式（定长操作码、变长指令码）
指令可分为几种不同的长度,不论指令的长度为多少位，其中操作码字段一律都是8位。
OP
R1
R2
RR型
8
4
4
SI型
OP
I2
B1
D1
8
8
4
12
RX型
OP
R1
X2
B2
D2
8
4
4
4
12
RS型
OP
R1
R2
B2
D2
8
4
4
4
12
SS型
OP
I2
B1
D1
8
8
4
12
B2
D2
4
12
寄存器-寄存器型
寄存器-变址型
寄存器-存储器型
存储器-立即数型
存储器-存储器型

## Slide 15
例：MIPS指令集的指令格式
定长操作码、定长指令码，指令的格式很规整。
31 26 25 21 20 16 15 11 10 6 5 0
R
I
J
浮点:FR
浮点:FI
OP | rs | rt | rd | shamt | funct
OP | rs | rt | immediate
OP | address
OP | frnt | ft | fs | fd | funct
OP | frnt | ft | immediate

## Slide 16
2.非规整型(变长操作码、定长指令码）
可采用扩展操作码技术。
例：设某机器的指令长度为16位，包括基本操作码4位和三个地址字段，每个地址字段长4位，其格式为：
三地址指令
二地址指令
一地址指令
零地址指令
4 4 4 4
OP | A1 | A2 | A3
OP | A1 | A2
OP | A1
OP

## Slide 17
2.非规整型(变长操作码、定长指令码）
操作码编码的扩展，类似于长度电话的区号。
021 XXX…XX 上海
022 XXX…XX 天津
028 XXX…XX 成都
∴ 0286 不能再作为长途区号!
长途区号
电话号码
但 083不是长途区号,可以扩展:
0830 泸州
0831 宜宾
0832 内江
0833 乐山
083？ ……

## Slide 18
2.非规整型(变长操作码、定长指令码）
例：操作码编码的扩展

## Slide 19
例：PDP-11机的指令格式
OP
4
S
6
D
6
OP
8
R
2
S
6
OP
8
X
8
OP
16
OP
10
D
6
OP
13
R
3
单字长
（16位）
OP
4
OP
6
OP
6
地址1
16
OP
4
OP
6
OP
6
地址1
16
地址2
16
双字长
（32位）
三字长
（48位）

## Slide 20
§3.2 指令类型（教材3.4）
数据传送类指令
运算类指令
程序控制类指令
输入输出类指令 (非必备)
与机器的用途、性能的总体要求有关。
通用型计算机其基本的操作种类有：
其它种类指令还有：
串操作指令
数据转换指令
处理机控制指令
特权指令

## Slide 21
3.2.1 数据传送类指令
1.一般传送指令 (复制）
把数据从源地址复制到目的地址中去。
常用助记符：MOV ，LOAD(LD) ，STORE
类型：寄存器→寄存器 （RR型）
寄存器→主存 （RS型）
主存→寄存器 （RS型）
主存→主存 （SS型）
§3.2 指令类型

## Slide 22
3.数据交换指令
常见的有字节交换、字交换、高低半字节之间交换等。
常用助记符：XCHG
3.2.1 数据传送类指令
1.一般传送指令 (复制）
把数据从源地址复制到目的地址中去。
2.堆栈操作指令
进栈PUSH、出栈POP，在程序中它俩往往成对出现。
§3.2 指令类型

## Slide 23
3.2.2 运算类指令
1.算术运算类指令
＋,－,×,／,加1,减1，向量运算等。
ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,... (各种运算不一定都具备)
2.逻辑运算类指令
与、或、取反、异或等
AND，OR，NOT，XOR，...
3.移位类指令
算术移位(2, 2)
还有逻辑移位、循环移位等。
C
0
C

## Slide 24
3.2.2 运算类指令
注：算逻运算除了产生运算结果外，还产生一些状态信息记录在状态字寄存器PSW的标志位中。
例如：进位C、溢出V、全零Z、正负N和奇偶P标志等。
PSW …
ALU
C V Z

## Slide 25
1.转移指令
(1)无条件转移
功能：PC←A （PC为程序计数器）
(2)条件转移
如：JC A (进位位标志C=1时转)
3.2.3 程序控制类指令
JMP A
2.子程序调用指令
CALL SUB_A
3.返回指令
RET 返回主程序
RETI 中断返回
主
子
转子时要先保存好当前的PC值(通常是PC值压入堆栈),然后再PC←SUB_A；
返回时要恢复PC，把栈中原PC的值弹出送给PC。

## Slide 26
3.2.4 输入输出类指令
实现CPU与I/O设备之间的信息传送。
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
注：输入、输出都是对CPU而言的。
例如输入，指从I/O到CPU的数据传送。

## Slide 27
在I/O设备独立编址的计算机中，指令系统设有专门的输入/输出指令（IN/OUT）；
而在I/O设备与内存统一编址的计算机中，输入输出由传送指令来实现，不设专门的输入/输出指令。
3.2.4 输入输出类指令
输入指令如：
IN A,[端口地址] ; A是CPU中的寄存器
输出指令如：
OUT [端口地址],A ; A是CPU中的寄存器

## Slide 28
3.2.5 80x86指令系统（举例） （自学）
见教材第3.4.5小节。
3.2.6 x86架构的扩展指令集 （自学）
见教材第3.5.1小节。
paddb 按字节对齐无符号普通相加
paddusb 按字节对齐无符号饱和相加
……
例：MMX指令集中的算术指令

## Slide 29
思考题： P75 3-1，3-2，3-5，3-6
习题： P75 3-3，3-4

## Slide 30
§3.3 寻址技术
寻址：1)指令寻址
2)数据寻址
指令寻址：寻找下一条将要执行的指令地址。
通常采用顺序寻址(顺序执行)或跳跃寻址(转移)
数据寻址：寻找操作数的地址。
（本章重点）
寻址与存储单元的编址有关

## Slide 31
3.3.1 编址
  常见的编址单位有：
  按字编址：编址单位=计算机字长
  按字节编址：编址单位=1个字节 (最常见）
  按位编址：编址单位=1bit
  主存容量越大、编址单位越小，所需的地址码位数越长。

## Slide 32
3.3.2 基本的数据寻址方式
数据寻址方式：由指令中形式地址确定有效地址的方法。
OP A
存储器地址
(有效地址)
OP M A
形式地址
寻址方式
以单操作数为例
无寻址技术时：
有寻址技术时：
形式地址：指令中地址字段给出的地址。
（通常不能直接用来访问存储器）
有效地址：形式地址经过一定的计算而得到的能直接访问存储器的地址。
形式地址 寻址方式 有效地址

## Slide 33
采用寻址方式的原因：
① 操作数地址表示多样化需要；
② 压缩操作数地址字段的长度。
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
操作数在CPU
的寄存器中
操作数在指令中
操作数在内
存单元中
操作数在I/O
接口寄存器中

## Slide 34
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
操作数在指令中

## Slide 35
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
操作数在内存中

## Slide 36
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
操作数在内存中

## Slide 37
一级间接寻址 三级间接寻址
EA=(A) EA=(((A)))
S=((A)) S=((((A))))
特点：
扩大了寻址范围，可用指令的短地址访问大容量主存空间；
访问速度较慢。
主存储器
有效地址
操作数
IR OP @ 间接地址
主存储器
操作数
IR OP @ 一级间址
1 二级间址
1 三级间址
0 有效地址

## Slide 38
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
操作数在寄存器中

## Slide 39
CPU
IR
PC
R0
R1
……
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
操作数在内存中

## Slide 40
第(7)-(9)的寻找方式，
统称为偏移量寻找方式（Offset Addressing）。

## Slide 41
(7)变址寻址(Indexed Addressing)
有效地址 = 变址寄存器的内容 + 形式地址(位移量)。
EA = (Rx) + A
适用于对数据块操作
主存储器
操作数
IR OP Rx A
Rx 变址值X
ALU
EA

## Slide 42
CPU
IR
PC
R0
Rx
……
……
MM
I/O设备
I/O接口
……

## Slide 43
(8)基址寻址(Based Addressing)
有效地址 = 基址寄存器的内容+形式地址(位移量)。
EA = (Rb) + D
主存储器
操作数
IR OP Rb D
Rb 基址值
ALU
EA
Rb
D

## Slide 44
◆ 变址寻址与基址寻址的区别：
变址：通常由变址寄存器提供修改量，
形式地址为基准地址，
面向用户(例如向量运算)；
基址：基址寄存器提供基准地址，
形式地址为位移量，
面向操作系统(例如程序的动态重定位）。

## Slide 45
EA=(PC)+D
位移量D指出的是操作数和现行指令之间的相对位置。
(9)相对寻址
EA
主存储器
操作数
IR OP D
PC 指令地址
ALU
PC
D
OP | D

## Slide 46
OP
M
A

## Slide 47
回顾：
直接寻址(Direct Addressing)
形式地址即有效地址EA。
OP
M
A
EA = A
内存
操作数
……
……
？问题：能否在不增加字段A的长度下
扩大操作数在内存的寻址范围？

## Slide 48
页内地址
页面地址
(10)页面寻址
将主存空间分页，指令中的地址码只给出页内地址。
例：设某机主存有64K个单元（0000H～FFFFH)。
若每256个单元划分为一个页（页内地址为00H～FFH），
则整个内存被划分为256个页（页面号为00H～FFH）。
这样，一个内存地址可由8位的页面地址和8位的页内地址组成。
主存储器
0000
…
00FF
第0页
（256个单元）
……
FF00
…
FFFF
第255页
（256个单元）
255页,共64K个单元

## Slide 49
页面寻址可以分成三种不同的方式：
1)基页寻址
EA= 0∥A 操作数S在零页面中。实为直接寻址。
“∥” 为地址拼接的符号。
2)当前页寻址
EA=(PC)H∥A 操作数S与指令本身处于同一页面中。
3)页寄存器寻址
页面地址取自页寄存器
与形式地址相拼接形成有效地址。
(10)页面寻址

## Slide 50
1)基页寻址
主存储器
0000
…
00FF
第0页
（256个单元）
……
FF00
…
FFFF
第255页
（256个单元）
页内地址
页面地址
00 页内地址
00H
(10)页面寻址

## Slide 51
2)当前页寻址
当前页面 页内地址
PCH PCL
主存储器
0000
…
00FF
第0页
（256个单元）
……
FF00
…
FFFF
第255页
（256个单元）
页内地址
页面地址
……
当前页面
PC
(10)页面寻址

## Slide 52
2)当前页寻址
主存储器
0000
…
00FF
第0页
（256个单元）
……
FF00
…
FFFF
第255页
（256个单元）
页内地址
页面地址
……
当前页面
IR
OP
PC
EA = 3A 28
28
3A 87
(10)页面寻址

## Slide 53
3)页寄存器寻址
页面号 页内地址
页面号
主存储器
0000
…
00FF
第0页
（256个单元）
……
FF00
…
FFFF
第255页
（256个单元）
页内地址
页面地址
……
指定页面
页寄存器
OP
IR
A
(10)页面寻址

## Slide 54
存储器堆栈：内存中一个连续的存储区，
按后进先出方式存取。
SP为栈顶指针
基本操作：1) 压入
2) 弹出
(11)其它寻址
位寻址：能寻址到位，一般用于专门的位操作指令。
块寻址：对连续的数据块进行寻址。
一般要指明块首址和块长(或)末址。
堆栈寻址：由堆栈指针SP隐含指定,不需指令给出地址码。
SP
d1
内存
d2

## Slide 55
1) 显式：在指令中设置专门的寻址方式字段。
寻址方式的表示方式
2) 隐式：由指令的操作码隐含约定址方式。
OP M A
形式地址
寻址方式
OP A
形式地址
使用约定的寻址方式
一条指令中的各地址码可采用不同的寻址方式。
例如：MOV AX,[BX]
寄存器寻址
寄存器间接寻址

## Slide 56
3.3.4 变型或组合寻址方式
1.自增型寄存器间址和自减型寄存器间址
(1)自增寻址 (Ri)+
EA=(Ri)
Ri←(Ri)+d
先确定EA后递增Ri.
操作数
内存
Ri
寻址后
(2)自减寻址 -(Ri)
Ri←(Ri)-d
EA=(Ri)
先递减Ri后确定EA.
操作数
内存
Ri
寻址后

## Slide 57
(1)先变址后间址（前变址方式）
EA=(A+(Rx))，
操作数 S=((A+(Rx)))。
(2)先间址后变址（后变址方式）
EA=(A)+(Rx)，
操作数 S=((A)+(Rx))。
2.扩展变址方式

## Slide 58
EA =(Rb)+(Rx)+D
其中：Rb为基址寄存器，Rx为变址寄存器，D为位移量。
位移量D在指令一旦确定后不能再修改；
基址和变址寄存器中的内容可以改变。
3.基址变址寻址

## Slide 59
思考题： P75 3-7, 3-8, 3-16
习题： P76 3-10, 3-12

## Slide 60
本章要点：
1. 理解指令的基本格式和基本操作种类，理解 扩展操作码方法；
2. 掌握基本数据寻址方式及其常见的变形方式的有效地址的确定方法及寻址特点；
3. 存储器堆栈的概念及堆栈的进、出栈操作；
4. 指令系统的发展及RISC技术。

## Slide 61
§3.4 堆栈与堆栈操作
堆栈：“后进先出”(LIFO)的存储区。
3.4.1 堆栈结构
寄存器堆栈(硬堆栈）
存储器堆栈(软堆栈)

## Slide 62
1.寄存器堆栈(硬堆栈）
可由移位寄存器组构成。（从图中纵向看）
bn-1 bn-2 … b0
寄存器0
寄存器1
寄存器2
寄存器k-1
栈顶
弹出

## Slide 63
从主存中划出一段区域来作堆栈，栈底固定，栈顶浮动。
由堆栈指针寄存器SP指示当前栈顶的位置。
2.存储器堆栈(软堆栈)
自底向上生成堆栈，栈底地址大于栈顶地址，通常栈指针始终指向栈顶的满单元。
栈底
堆栈区
SP(栈顶指针)

## Slide 64
进栈操作PUSH（压入）：
SP ←（SP）－1 修改栈指针
（SP） ←（A） 将A中的数据压入堆栈
例如：PUSH A
寄存器A
3.4.2 堆栈操作
2000
SP
原栈顶
单元
2000 H
1FFF
现栈顶
单元
1FFF H

## Slide 65
？
1FFF
出栈操作POP（弹出）：
A ←（（SP）） 将栈顶内容弹出，送入A中
SP ←（SP）+ 1 修改栈指针
例如：POP A
SP
1FFFH
3.4.2 堆栈操作
寄存器A
2000
2000H
现栈顶
单元
原栈顶
单元

## Slide 66
堆栈的应用：
在一般计算机中，堆栈主要用来暂存中断断点、子程序调用时的返回地址、状态标志及现场信息等，也可用于子程序调用时参数的传递等。
主
子
转子前，作PUSH操作把当前的PC值压入堆栈，然后再PC←SUB_A；
返回时,用RET指令恢复原来PC的值，相当于POP PC指令。 ；
子程序中若要占用一些寄存器，则在使用之前先用PUSH指令保存“现场”，用完后再用POP指令还原“现场” 。

## Slide 67
§3.5 指令系统实例（X86的寻址方式）
3.5.0 与8086/8088相关的预备知识
1. 8086/8088的结构
总线接口部件
(BIU)
执行部件
(EU)
字长16位
内存1MB

## Slide 68
3.5.0 与8086/8088相关的预备知识
2. 段寄存器及内存的分段管理
CS：代码段寄存器
DS：数据段寄存器
SS：堆栈段寄存器
ES：附加段寄存器
通常将需执行的程序各部分(指令代码、数据、堆栈等)分别放在指定的某个段中。当CPU访问主存单元(如取指令或存取操作数)时，就必须指明（或默认使用）一个段寄存器作为该单元的段基值，并给出其段内的偏移量。
为了使指令可以访问多于64KB的内存空间。对整个1MB的内存空间进行分段管理，每个段64KB。

## Slide 69
注：分段和分页不同，两个不同的段其空间可以重叠。
3.5.0 与8086/8088相关的预备知识
2. 段寄存器及内存的分段管理

## Slide 70
3.5.0 与8086/8088相关的预备知识
2. 段寄存器及内存的分段管理
采用分段管理后的内存寻址，其有效地址EA和内存物理地址的关系为：
形式
地址
有效地址EA
(16位)
物理地址
（20位）
段首址
(20位)
加

## Slide 71
3.5.1 8086/8088指令系统特征
1. 二地址的指令系统
一条指令里最多给出两个地址。
例：二地址指令的寻址
其中一个寻址方式可选（显式），
另一个只能是寄存器寻址（隐式）或立即数。
∴ 最多只能有一个操作数在内存中。
2. 定长操作码、变长指令码
操作码为定长8位。
指令的基本长度为16位，可扩为32位或48位。
3. 兼用显式寻址和隐式寻址

## Slide 72
3.5.2 寻址方式
以二地址指令中的红字部分为例：
基本寻址方式 汇编符号例子 有效地址
寄存器寻址 ADD BX,5 EA = BX，即数据在寄存器中
寄存器间址 ADD [BX],AX EA =（BX）
立即寻址 ADD BX,5 操作数在指令中
直接寻址 ADD [100],AX EA = 100
间接寻址 ------
变(基)址寻址 ADD 20[BX],AX EA = (BX+20)
自相对 LOOP L1 EA = (IP)+ 位移量
……

## Slide 73
例： MOV AL,AH ; AL  (AH) 8位
SUB AX,BX ; AX  (AX) - (BX) 16位
INC CX ; CX  (CX) + 1 16位

## Slide 74
3.5.3 双操作数指令代码格式
MOD,R/M：可指定多种寻址方式。例如MOD=11时为REG寻址（依据R/M，W）。
REG ： 寄存器号 W=0 W=1
000 AL AX
001 CL CX
010 DL DX
011 BL BX
100 AH SP
……
W ： 字/字节。0--字节操作； 1--字操作
d ：方向。 1--目操取决于REG，源操取决于MOD和R/M；
0--目操取决于MOD和R/M，源操取决于REG
OPCODE：操作码
操作特征
OPCODE
d
w
MODE
REG
R/M
data-low
data-high
disp-low
disp-high
7 2
1
0
7 6
543
210
7 0
7 0
7 0
7 0
寻址特征
立即数
位移量
第1字节
第2字节
第3、4字节
第5、6字节

## Slide 75
例： MOV AL,AH ; 100010 1 0 11 000 100
SUB AX,BX ; 001010 1 1 11 000 011
操作特征
OPCODE
d
w
MODE
REG
R/M
7 2
1
0
7 6
543
210
寻址特征
第1字节
第2字节
……

## Slide 76
* 3.5.4 Pentium机的寻址

## Slide 77
* 3.5.4 Pentium机的寻址
寻找方式 | 有效地址EA
立即 | 操作数 = A
寄存器 | LA = R
偏移量 | LA =(SR)+ A
基址 | LA =(SR)+(B)
基址带偏移量 | LA =(SR)+(B)+A
比例变址带偏移量 | LA =(SR)+(I)×S+A
基址带变址和偏移量 | LA=(SR)+(B)+(I)+A
基址带比例变址和偏移量 | LA=(SR)+(B)+(I)×S+A
相对 | LA=(PC)+A

## Slide 78
附：寻址方式的应用例子（仿8086的模型机, 没有段寄存器）
把2000─2099内存区域中的内容复制到3000─3099 内存区域中.
BX
CX
2000
3000

## Slide 79
附：寻址方式的应用例子（仿8086的模型机, 没有段寄存器）
把2000─2099内存区域中的内容复制到3000─3099 内存区域中.
[解] CX作为传输数据的循环计数器（倒计数）；
BX作为被复制内存单元的指针（地址）。
2000
3000
BX

## Slide 80
2000
3000
BX
MOV CX，100 ；寄存器寻址、立即数寻址
MOV BX，2000 ；寄存器寻址、立即数寻址
L1：MOV AL，[BX] ；寄存器寻址、寄存器间址
MOV 1000[BX],AL；变址寻址、寄存器寻址
INC BX ；寄存器寻址，加1操作
LOOP L1 ；隐地址、自相对寻址
； CX←（CX）-1，
； 然后若（CX）≠0则转移
（END）
CX←100
BX←2000
AL←( (BX) )
( (BX)+1000 )
←AL
（CX）=0？
CX递减1
N
Y
BX递增1
开始
结束

## Slide 81
§3.6 精简指令系统计算机（RISC）
3.6.1 指令系统发展的演变
1．从简单的指令系统到复杂指令集系统（CISC)
CISC(Complex Instruction Set Computer)
CISC的设计思想：
缩小机器语言与高级语言的差异；
从指令系统的完备性和有效性考虑；
系列机向下兼容的功能要求的影响。
技术方面原因：
VLSI技术的发展，使硬件成本降低；
硬件：指令由十几或几十发展到几百种，指令复杂化，功能增强，寻址方式也更多样。

## Slide 82
3.6.1 指令系统发展的演变
2．从复杂指令集系统(CISC)到精简指令集系统
RISC ( Reduced Instruction Set Computer )
1975年由IBM公司的John Cocke提出
起因：
CISC研制周期长，增加设计失误的可能性；
复杂指令须复杂的操作，有时反而影响速度；
CISC指令使用频度的 “20%----80%率”；
增加了控制器的设计难度,不利于流水处理。
§3.6 精简指令系统计算机（RISC）

## Slide 83
⑴ 指令总数较少；
⑵ 基本寻址方式种类少；
⑶ 指令格式少，而且长度一致；
⑷ 除取数和存数指令（Load/Store）外，大部分指令在单周期内完成；
⑸ 只有取数和存数指令能够访问存储器，其余指令的操作只限于在寄存器之间进行；
⑹ CPU中通用寄存器的数目应相当多；
⑺ 为提高指令执行速度，绝大多数采用硬联线控制实现，不用或少用微程序控制实现；
⑻ 采用优化的编译技术，力求以简单的方式支持高级语言。 -- 指令执行速度快，且便于指令的流水处理。
3.6.2 RISC的特点和优势

## Slide 84
3.6.3 RISC基本技术
1．RISC寄存器管理技术
2．流水线技术
3．延时转移技术

## Slide 85
本章推荐的扩展阅读:
1. Pentium的寻址方式
. 白中英主编. 《计算机组成原理（第五版）》，
科学出版社，2013.3
（第4.4.3节）
2. MIPS、ARM及x86的指令集比较
. (美)David A. Patterson John L. Hennessy著,
康继昌等译.《计算机组成与设计 硬件/软件接口》，
机械工业出版社，2012.1
（第2章相应的章节）

## Slide 86
本章推荐的扩展阅读:
3. 查阅MCS51单片机的存储结构及其与指令的关系
. MCS51单片机采用哈佛结构的存储器，并且程序存储器和数据存储器都含有片内与片外部分。机器是如何使用这些存储空间的？
. ADuC812单片机指令系统与MCS51单片机指令系统兼容，存储结构也相似，但ADuC812的内部数据存储区中有一部分地址重叠的空间（重叠地址范围：80H--FFH）。程序员该如何区分和使用该重叠空间中的不同存储器呢？（可查询芯片数据手册）

## Slide 87
Pentium4 的cache布局图：